## Slide 1
a – амплитуда сигнала;
– комплексный вектор детерминированного сигнала длиной L, где ω - частота сигнала, − период дискретизации;
Z = ZRe + iZIm – комплексный вектор гауссовского белого шума с среднеквадратическим отклонением 𝜎 и распределением плотности вероятности компонент , – случайная величина;
– среднеквадратичное отклонение комплексного шума;
Zadc = Zadc Re + iZadc Im – комплексный вектор гауссовского белого собственного шума АЦП с среднеквадратическим отклонением 𝜎adc и распределением плотности вероятности компонент, – случайная величина;
𝜎adc– среднеквадратичное отклонение комплексного шума.
Модель сигнала
Для описания поведения дискретно-квантованного сигнала на выходе АЦП представим сигнал на входе в виде суммы детерминированного сигнала, гауссовского белого шума и гауссовского белого собственного шума АЦП:

## Slide 2
Ym– m-ый элемент вектора амплитуды дискретно-квантованного сигнала;
– m-ый элемент вектора амплитуды дискретно-квантованного сигнала;
– амплитуда младшего значащего разряда, где as–размах входного напряжения АЦП, M–разрядность преобразующего устройства;
– знак взятия целой части числа.
Отношение амплитуды сигнала к кванту амплитуды АЦП–d= a/aadc;
Отношение сигнал шум– q=a/σ;
Отношение частоты сигнала к частоте дискретизации– w=ω/ωd;
Квантование сигнала

## Slide 3
Модель эксперимента
Генератор СВЧ сигналов SMB-100A
Генератор шума
Аттенюатор
Аттенюатор
Сумматор
АЦП LTC2158-14
ПЛИС Xilinx Kintex-7
Персональный компьютер
Синусоидальный сигнал с генератора СВЧ сигналов смешивается с белым шумом и подается на вход АЦП. Сигнал с АЦП передается на ПЛИС, а при помощи персонального компьютера данные с ПЛИС сохраняются в виде .dat файла и обрабатываются в системе MathCad.
Генератор шума представляет собой макет источника равномерного шума, собранный на усилителях, к входу которых подключена согласованная нагрузка. Аттенюаторы предназначены для развязки источников друг от друга на сумматоре. АЦП LTC2158-14 представляет собой двухканальный 14-ти разрядный АЦП с уровнем шума 2,11 младших значащих разряда. Частота дискретизации равна 300 МГц.

## Slide 4
Первым шагом стало измерение собственного шума АЦП. Вместо сумматора к входу АЦП подключается согласованная нагрузка. На графике изображена гистограмма значений собственных шумов АЦП.
Каждый столбик соответствует одному младшему значащему разряду.
Значение измеренных шумов АЦП по гистограмме .
Уровень шумов, оценка которого произведена по среднеквадратичному значению всей выборки: .
Уровень шумов, оценка которого произведена по мощности выборки , () (значение совпало с ).

## Slide 5
Энтропия сигнала H=2,29
Энтропия шумов (N=10) H=2,3
На левом графике изображен спектр шумов АЦП. Из графика видно, что шумы распределены равномерно в области частот до половины частоты дискретизации.
На правом графике изображено распределение значений собственных чисел для длины выборки корреляционной матрицы N=10. Распределение представлено в дБ: . Красной линией показан результат эксперимента, синей линией изображен результат, полученный численным моделированием.

## Slide 6
Следующим шагом стало измерение собственного шума АЦП. Вместо сумматора к входу АЦП подключается генератор шума. На графике изображена гистограмма значений сигнала генератора шума.
Каждый столбик соответствует одному младшему значащему разряду.
Значение измеренных шумов АЦП по гистограмме .
Уровень шумов, оценка которого произведена по среднеквадратичному значению всей выборки: .
Уровень шумов, оценка которого произведена по мощности выборки , () .

## Slide 7
Энтропия сигнала H=2,23
Энтропия шумов (N=10) H=2,3
На левом графике изображен спектр шумов АЦП. Из графика видно, что шумы распределены равномерно в области частот до половины частоты дискретизации кроме области около 300 кГц, где наблюдается помеха.
На правом графике изображено распределение значений собственных чисел для длины выборки корреляционной матрицы N=10. Распределение представлено в дБ: . Красной линией показан результат эксперимента, синей линией изображен результат, полученный численным моделированием.

## Slide 8
Следующим шагом стало измерение сигнала с СВЧ генератора без шума, уровень сигнала на входе АЦП -20 дБм, частота сигнала 60 МГц. Отношение амплитуды к кванту амплитуды АЦП равно 366.
На графике слева изображен спектр сигнала с генератора, помимо основной частоты 60 МГц наблюдается частота 2 гармоники 120 МГц.
Уровень сигнала, оценка которого произведена по мощности выборки , .
На правом графике изображено распределение значений собственных чисел для длины выборки корреляционной матрицы N=10. Распределение представлено в дБ: . Красной линией показан результат эксперимента, синей линией изображен результат, полученный численным моделированием.
Энтропия сигнала H=0.27
Энтропия модели H=0.22

## Slide 9
Следующим шагом стало измерение сигнала с СВЧ генератора, смешанного с шумом, уровень сигнала на входе АЦП -46 дБм, частота сигнала 60 МГц, уровень шума на входе АЦП -64 дБм. Отношение сигнал шум равно 8. Отношение амплитуды к кванту амплитуды АЦП равно 20.
На графике слева изображен спектр сигнала с генератора, помимо основной частоты 60 МГц наблюдается частота 2 гармоники 120 МГц. Наблюдается помеховый сигнал на частоте 300 кГц от генератора шума.
Уровень шумов, оценка которого произведена по мощности сигнала , .
На правом графике изображено распределение значений собственных чисел для длины выборки корреляционной матрицы N=10. Распределение представлено в дБ: . Красной линией показан результат эксперимента, синей линией изображен результат, полученный численным моделированием.
Энтропия сигнала H=0.016
Энтропия модели H=0.001